## Slide 1: Радиосигналы
Простейший амплитудно-модулированный сигнал (АМС): понятие, параметры и характеристики.
Синтез АМС: временные диаграммы, график огибающего колебания.
АМ сложным сигналом: графики процессов модуляции, ширина спектра, недостатки амплитудной модуляции.

## Slide 2: Амплитудно-модулированный сигнал (АМС) является простейшим и наиболее распространенным радиотелефонным сигналом.

## Slide 3: АМС-это колебание высокой (несущей) частоты, амплитуда которого изменяется во времени по закону модулирующего (управляющего) сигнала низкой частоты.

## Slide 4: Синтез амплитудно-модулированного сигнала включает в себя процесс формирования АМ-сигнала путем изменения амплитуды несущей волны в соответствии с модулирующим сигналом.

## Slide 5: Амплитудная модуляция (АМ) может быть применена не только к простым синусоидальным сигналам, но и к более сложным сигналам, таким как шум, музыкальные волны или другие формы сигналов.

## Slide 6: Недостатки амплитудной модуляции
Изучение свойст АМС позволяют сопоставить его с телефонным сигналом, несущим такую же информацию, и сделать следующие выводы:
-Частотный спектр АМС в два раза шире спектра телефонного сигнала
-В смектре АМС кроме полезного сигнала, содержащегося в боковых полосах, присутствует несущее колебание. Последнее в процессе модуляции не изменяется и поэтому является бесполезным. На его создание и усиление затрачивается значительна часть мощности РПДУ. Кроме того, из-за него не менее чем в 2 раза расширяется динамический диапазон сигнала. Поэтому объем АМС в 4 раза превышает объем соответствующего телефонного сигнала.