## Slide 1: Характеристики и параметры управляющих сигналов

## Slide 2: Гармонический сигнал: определение, уравнение, параметры и характеристики.

## Slide 3
Электрическими называются сигналы, передаваемые по линиям электросвязи. Телеграфные электрические сигналы — это, в простейшем случае, импульсы постоянного тока.
Телефонные электрические сигналы — это электрические колебания звуковых частот (переменный ток или напряжение).

## Slide 4: Определение:
Простейший телефонный сигнал — гармонический сигнал — это колебания с постоянными частотой и амплитудой. Его уравнение:
υ=UmcosΩt𝜐

## Slide 5: Параметрами такого сигнала являются:
Амплитуда Um, пропорциональная громкости сигнала;
Частота Ω=2πF , определяемая тоном сигнала;
Длительность сигнала 𝜏с
Начальная фаза У0=Ωt0

## Slide 6
Динамический диапазон D характеризует изменение уровня (пропорциональное громкости, яркости и т.п.) сигнала в процессе передачи. Ширину динамического диапазона оценивают как изменением амплитуды напряжения или тока, так и изменением мощности сигнала.
В атом случае: D=Pmax/Pmin

## Slide 7
Ширина полосы частот (ШП) характеризует изменение частоты (тона) сигнала в процессе передачи. Она равна ШП=Fmax−Fmin
Объем сигнала – UC – это объем прямоугольного параллелепипеда, сторонами которого являются параметры сигнала D ,ШП и τС

## Slide 8
Одна из основных проблем теории связи – это уменьшение объема сигнала.
Попытка уменьшить мощность сигнала может привести к потере части информации из-за того, что сигнал окажется слабее помех. Поэтому потребуется повторить передачу и увеличится её длительность. В решении этой проблемы наметилась два направления: информационные и техническое.

## Slide 9: Характеристика канала связи (OCI–9)
Динамический диапазон характеризуют изменение мощности сигнала в процессе передачи D=Pmax/Pmin
Его величина зависит от характера передаваемого сигнала.
В любом начале связи существуют внутренние шумы и другие помехи, характеризуемые определённым уровнем PШ. Очевидно, что сигнал будет различным на фоне шумов, если Pmin≥PШ. Поэтому динамический диапазон иногда характеризуют отношения: DC=Pmax/PШ.

## Slide 10
Нижней границей динамического диапазона является уровень шумов.
Динамический диапазон сигнала на выходе канала связи соответствует динамическому диапазону сигнала на входе, если между уровнями входного и выходного сигналов существует прямая пропорциональность при любом значении амплитуды.

## Slide 11: Сложный периодический сигнал: определение, понятие о гармониках, синтез периодического сложного сигнала, графики, ширина спектра, уравнение.

## Slide 12: Сложный периодический сигнал
— это сигнал, который состоит из нескольких синусоидальных составляющих (гармоник) с различными частотами, амплитудами и фазами, но имеет периодическое поведение. Такой сигнал может быть представлен в виде суммы простых гармонических сигналов.

## Slide 13: Понятие о гармониках
Гармоники — это синусоидальные сигналы, которые являются основными компонентами сложного периодического сигнала.

## Slide 14: Основные характеристики гармоник:
• Основная гармоника (первая гармоника) — это компонент с наименьшей частотой, равной основной частоте сигнала.
• Высшие гармоники — это компоненты, которые имеют частоты, кратные основной частоте. Например, если основная частота составляет f₀ , то высшие гармоники будут иметь частоты 2f₀, 3f₀, … .

## Slide 15: Синтез периодического сложного сигнала
Сложный периодический сигнал можно представить в виде суммы гармоник:
x(t) = A₀ + ∑ₙ₌₁ᴺ Aₙ cos(2π n f₀ t + φₙ)
где:
• x(t) — сложный периодический сигнал,
• A₀ — постоянная составляющая (DC-компонента),
• Aₙ — амплитуда n -й гармоники,
• f₀ — основная частота,
• φₙ — фаза n -й гармоники,
• N — количество гармоник.

## Slide 16: Графики
График сложного периодического сигнала часто представляет собой волнообразную форму, которая может выглядеть как квадратная волна, треугольная волна или другая форма, в зависимости от комбинации гармоник. Например, сумма первых нескольких гармоник может создать форму волны, которая будет выглядеть более "плавной" или "острой", в зависимости от их амплитуд и фаз.

## Slide 17: Ширина спектра
Ширина спектра сложного периодического сигнала определяется диапазоном частот, которые присутствуют в его спектре. Для периодического сигнала спектр будет содержать дискретные линии на частотах f₀, 2f₀, 3f₀, … , а ширина спектра будет равна нулю в идеальном случае (если рассматривать только идеальные гармоники). Однако на практике всегда присутствуют дополнительные частоты из-за нелинейностей и шумов.

## Slide 18: Уравнение
Для представления сложного периодического сигнала можно использовать уравнение Фурье:
x(t) = ∑_(n=-∞)^∞ Cₙ e^(j 2 π n f₀ t)
где Cₙ — коэффициенты Фурье, определяющие амплитуду и фазу каждой гармоники.

## Slide 19: Спасибо за внимание!